## Slide 1
ข้อเสนอโครงการนำร่อง · บริษัท สยามออโต้พาร์ท จำกัด (นามสมมติ)
ลดเวลาหยุดเครื่องที่ไม่ได้วางแผน 30% ภายใน 6 เดือน
นำร่องเครื่องปั๊ม 6 เครื่องในสาย A — เปลี่ยนจากซ่อมเมื่อเสีย เป็นซ่อมตามสภาพเครื่อง
42 → 29
ชั่วโมงหยุดเครื่องต่อเดือน (ปัจจุบัน → เป้าหมาย)
ไล่ตามกรอบ DXC 4 ขั้น
Discover Operation Pains → Mapping to Data Pain → Strategic Design → Solution Finding
CSI Groups · ตุลาคม 2569 · เอกสารทดสอบ ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ
Notes: ข้อเสนอนี้ตั้งเป้าลดเวลาหยุดเครื่องที่ไม่ได้วางแผนลงสามสิบเปอร์เซ็นต์ภายในหกเดือน โดยเริ่มนำร่องที่เครื่องปั๊มหกเครื่องในสาย A ตัวเลขที่ต้องจำคือวันนี้เครื่องหยุดสี่สิบสองชั่วโมงต่อเดือน และเป้าหมายคือเหลือยี่สิบเก้าชั่วโมง เราจะเล่าตามกรอบ DXC สี่ขั้น ตั้งแต่ความเจ็บปวดหน้างานไปจนถึงแนวทางแก้ ข้อมูลทั้งหมดในชุดนี้เป็นข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบ

## Slide 2
1 · Discover Operation Pains
เครื่องปั๊มสาย A หยุดกะทันหัน 14 ครั้งต่อเดือน
1
เครื่องหยุดโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า
เครื่องปั๊มสาย A หยุดเฉลี่ย 14 ครั้งต่อเดือน หัวหน้ากะต้องโทรตามช่างซ่อมเองทุกครั้ง
2
ช่างรู้ว่าเครื่องเสียช้า รอเฉลี่ย 25 นาที
ช่างซ่อมบำรุงรู้ก็ต่อเมื่อพนักงานหน้าเครื่องเดินมาแจ้ง จึงเริ่มซ่อมได้ช้ากว่าที่ควร
3
ซีลไฮดรอลิกขาดสต็อก ต้องรอของ 3–5 วัน
อะไหล่สำคัญหมดบ่อย ต้องรอสั่งซื้อ ทำให้ส่งชิ้นงานให้ลูกค้า OEM ไม่ทัน
4
ผู้จัดการเห็นตัวเลข OEE ย้อนหลังทุกสิ้นเดือน
ตัวเลขมาจาก Excel ที่พนักงานกรอกมือ จึงตัดสินใจได้ช้าไปหนึ่งรอบเดือน
ผลกระทบต่อธุรกิจ
ทุกปัญหาจบที่จุดเดียวกัน ชิ้นงานส่งลูกค้า OEM ไม่ทันรอบ
ตัวเลขฐานจากเอกสารโจทย์
หยุดกะทันหัน 14 ครั้ง/เดือน
รอช่าง 25 นาที/ครั้ง
อะไหล่ขาด 5 ครั้ง/เดือน
OEE สาย A 61%
ข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบ · CSI Groups
2
Notes: เริ่มจากสิ่งที่หน้างานเจอจริงทุกวัน เครื่องปั๊มสาย A หยุดกะทันหันเฉลี่ยสิบสี่ครั้งต่อเดือนโดยไม่มีสัญญาณเตือน และหัวหน้ากะต้องโทรตามช่างเองทุกครั้ง ช่างรู้ว่าเครื่องเสียก็ต่อเมื่อมีคนเดินมาแจ้ง จึงเสียเวลารอเฉลี่ยยี่สิบห้านาทีก่อนเริ่มซ่อม ซีลไฮดรอลิกขาดสต็อกบ่อยและต้องรอของสามถึงห้าวัน ส่วนผู้จัดการเห็นตัวเลข OEE จาก Excel ที่กรอกมือทุกสิ้นเดือน ทุกปัญหาจบที่จุดเดียวกันคือส่งชิ้นงานให้ลูกค้า OEM ไม่ทันรอบ

## Slide 3
2 · Mapping to Data Pain
ปัญหาทั้ง 4 ข้อมีรากเดียวกัน: ข้อมูลเครื่องไม่ไหลถึงคนตัดสินใจ
ปัญหาหน้างาน | ข้อมูลที่ขาด | ผลกระทบ
เครื่องหยุดไม่ทันรู้ตัว | ไม่มีข้อมูลการสั่นสะเทือนและอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ | ซ่อมแบบตั้งรับ (reactive)
รอช่างนาน | ไม่มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (andon) ผูกกับ CMMS | เสียเวลารอ 25 นาที/ครั้ง
อะไหล่ขาด | ประวัติการใช้อะไหล่ไม่ผูกกับประวัติเครื่อง | สั่งซื้อไม่ทันรอบ
OEE ล่าช้า | ข้อมูลกรอกมือ ไม่มี single source of truth | ตัดสินใจย้อนหลัง 30 วัน
ข้อมูลเครื่องจักรไม่ถูกเก็บและส่งต่ออัตโนมัติ จึงต้องแก้ที่การไหลของข้อมูลก่อน
การเพิ่มจำนวนช่างหรือเพิ่มสต็อกอะไหล่ ไม่ได้แก้ต้นเหตุทั้ง 4 ข้อในตาราง
การตีความของทีมจากตารางนี้ ไม่ใช่ข้อมูลจากเอกสารโจทย์
ข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบ · CSI Groups
3
Notes: เมื่อไล่ปัญหาหน้างานทั้งสี่ข้อลงไปที่ข้อมูล จะเห็นว่าแต่ละข้อขาดข้อมูลคนละชนิด ตั้งแต่ข้อมูลการสั่นสะเทือนแบบเรียลไทม์ ระบบแจ้งเตือนที่ผูกกับ CMMS ประวัติการใช้อะไหล่ ไปจนถึงแหล่งข้อมูล OEE ที่เชื่อถือได้ ทีมจึงตีความว่ารากของปัญหาคือข้อมูลเครื่องจักรไม่ถูกเก็บและส่งต่ออัตโนมัติ การเพิ่มช่างหรือเพิ่มสต็อกจึงไม่ได้แก้ต้นเหตุ ข้อสรุปนี้เป็นการตีความของทีม ไม่ใช่ข้อความจากเอกสารโจทย์

## Slide 4
1 · ต้นทุนของการรอ (Cost of Inaction)
ทุกการหยุดเครื่องเสียเวลารอ 25 นาทีก่อนเริ่มซ่อม
25 นาที
เวลารอเฉลี่ยตั้งแต่เครื่องหยุด จนช่างเริ่มซ่อม
รวมแล้วต่อเดือน เครื่องหยุดโดยยังไม่มีใครซ่อม
≈ 350 นาที
14 ครั้ง × 25 นาที = 350 นาที (≈ 5.8 ชั่วโมง)
ค่าคำนวณจากตัวเลขในเอกสารโจทย์
มูลค่าความเสียหายต่อชั่วโมงที่เครื่องหยุด = [TBD]
ต้องได้ตัวเลขจากฝ่ายผลิตของลูกค้าก่อน จึงจะคำนวณต้นทุนของการไม่ทำเป็นเงินบาทได้
ข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบ · CSI Groups
4
Notes: ทุกครั้งที่เครื่องหยุด ต้องรอเฉลี่ยยี่สิบห้านาทีกว่าช่างจะเริ่มซ่อม เมื่อคูณกับสิบสี่ครั้งต่อเดือน จะได้ราวสามร้อยห้าสิบนาที หรือเกือบหกชั่วโมงต่อเดือนที่เครื่องหยุดโดยยังไม่มีใครลงมือซ่อม ตัวเลขนี้คำนวณจากเอกสารโจทย์ ส่วนมูลค่าความเสียหายเป็นเงินบาทยังทำไม่ได้ เพราะยังไม่มีมูลค่าความเสียหายต่อชั่วโมงจากฝ่ายผลิตของลูกค้า

## Slide 5
3 · Strategic Design
เปลี่ยนจากซ่อมเมื่อเสีย เป็นซ่อมตามสภาพเครื่อง โดยเริ่มที่สาย A
วันนี้
ซ่อมเมื่อเสีย (reactive)
รู้ว่าเครื่องเสียเมื่อมันหยุดแล้ว
ช่างรอคนเดินมาแจ้ง ไม่มีข้อมูลล่วงหน้า
สั่งอะไหล่หลังของหมด
สรุป OEE ทุกสิ้นเดือนจาก Excel
เป้าหมาย
ซ่อมตามสภาพเครื่อง
เซนเซอร์บอกความผิดปกติก่อนเครื่องหยุด
ใบสั่งซ่อมเปิดอัตโนมัติ ช่างรู้ทันที
เตือนสั่งอะไหล่ตามอัตราการใช้จริง
เห็น OEE แบบเรียลไทม์
ขอบเขตนำร่อง
สาย A · เครื่องปั๊ม 6 เครื่อง → ขยายทั้งโรงงานหลังวัดผล
เป้าหมายหลัก
ลด unplanned downtime 30% ใน 6 เดือน
ข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบ · CSI Groups
5
Notes: ทิศทางที่เสนอคือเปลี่ยนจากการซ่อมเมื่อเสีย ไปเป็นการซ่อมตามสภาพเครื่อง วันนี้เรารู้ว่าเครื่องเสียหลังจากมันหยุดแล้ว ช่างรอคนแจ้ง อะไหล่สั่งหลังของหมด และ OEE สรุปทุกสิ้นเดือน เมื่อเปลี่ยนแล้ว เซนเซอร์จะบอกความผิดปกติก่อนเครื่องหยุด ใบสั่งซ่อมเปิดอัตโนมัติ ระบบเตือนสั่งอะไหล่ตามอัตราใช้จริง และเห็น OEE แบบเรียลไทม์ เราเริ่มที่สาย A หกเครื่องก่อน แล้วค่อยขยายทั้งโรงงานหลังวัดผล

## Slide 6
3 · Strategic Design — ตัวชี้วัด
ตั้งเป้า 4 ตัวชี้วัด วัดผลได้ภายใน 6 เดือน
ตัวชี้วัด (KPI) | ปัจจุบัน | เป้าหมาย 6 เดือน
Unplanned downtime (ชม./เดือน) | 42 | 29
เวลารอช่าง (นาที/ครั้ง) | 25 | 8
OEE สาย A | 61% | 70%
อะไหล่สำคัญขาดสต็อก (ครั้ง/เดือน) | 5 | 1
Chart: Unplanned downtime (ชม./เดือน)
| ปัจจุบัน | เป้าหมาย 6 เดือน
Unplanned downtime (ชม./เดือน) | 42 | 29
วัดผลทั้ง 4 ตัวจากแดชบอร์ดเดียวกัน แทน Excel
ตัวเลขฐานทั้งหมดต้องยืนยันหน้างานก่อนเริ่มโครงการ (ดูขั้นถัดไปหน้า 9)
ลดลง 13 ชม./เดือน (≈31%) สอดคล้องเป้าลด 30%
ข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบ · CSI Groups
6
Notes: เราวัดความสำเร็จด้วยตัวชี้วัดสี่ตัว เวลาหยุดเครื่องที่ไม่ได้วางแผนจากสี่สิบสองเหลือยี่สิบเก้าชั่วโมงต่อเดือน ซึ่งลดลงราวสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์และสอดคล้องกับเป้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ เวลารอช่างจากยี่สิบห้าเหลือแปดนาที OEE สาย A จากหกสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ และอะไหล่สำคัญขาดสต็อกจากห้าครั้งเหลือหนึ่งครั้งต่อเดือน ทั้งสี่ตัวจะวัดจากแดชบอร์ดเดียวกัน แต่ตัวเลขฐานต้องยืนยันหน้างานก่อนเริ่มโครงการ

## Slide 7
4 · Solution Finding
4 ส่วนของระบบทำงานต่อกัน ตั้งแต่เซนเซอร์ถึงใบสั่งซ่อม
1
เซนเซอร์ IoT บนเครื่องปั๊ม 6 เครื่อง
วัดการสั่นสะเทือน อุณหภูมิ และแรงดันไฮดรอลิก แบบเรียลไทม์
แก้ปัญหาข้อ 1 · ต้นทางข้อมูลของทุกส่วน
2
แดชบอร์ด OEE เรียลไทม์
แก้ปัญหาข้อ 4
แทน Excel ที่กรอกมือ ผู้จัดการไม่ต้องรอสรุปทุกสิ้นเดือน
3
เชื่อม CMMS เปิดใบสั่งซ่อมอัตโนมัติ
แก้ปัญหาข้อ 2
เมื่อค่าผิดปกติ ช่างได้รับงานทันที ไม่ต้องรอคนเดินมาแจ้ง
4
เตือนอะไหล่ใกล้หมด
แก้ปัญหาข้อ 3
คำนวณจากอัตราการใช้อะไหล่จริงของแต่ละเครื่อง
ข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบ · CSI Groups · หมายเลข “ปัญหาข้อ” อ้างอิงหน้า 2
7
Notes: ระบบมีสี่ส่วนที่ทำงานต่อกัน ต้นทางคือเซนเซอร์บนเครื่องปั๊มหกเครื่องที่วัดการสั่นสะเทือน อุณหภูมิ และแรงดันไฮดรอลิก ข้อมูลนี้ส่งต่อไปยังแดชบอร์ด OEE เรียลไทม์ที่แทน Excel ไปยัง CMMS เพื่อเปิดใบสั่งซ่อมอัตโนมัติเมื่อค่าผิดปกติ และไปยังระบบเตือนอะไหล่ที่คำนวณจากอัตราการใช้จริง แต่ละส่วนผูกกับปัญหาหน้างานข้อหนึ่งถึงสี่ในหน้าที่สองโดยตรง

## Slide 8
4 · Solution Finding — แผนดำเนินงาน
3 ระยะ 6 เดือน: เก็บข้อมูลฐาน → เปิดแจ้งเตือน → วัดผล
เดือน 1–2
ติดตั้งและเก็บข้อมูลฐาน
ติดเซนเซอร์บนเครื่องปั๊ม 6 เครื่อง
เก็บค่าฐานของ 4 ตัวชี้วัด
เดือน 3–4
เปิดใช้แจ้งเตือนและ CMMS
แจ้งเตือนเมื่อค่าผิดปกติ
เปิดใบสั่งซ่อมอัตโนมัติผ่าน CMMS
เดือน 5–6
ปรับเกณฑ์และวัดผล
ปรับเกณฑ์แจ้งเตือนจากข้อมูลจริง
วัดผลเทียบเป้า 4 ตัวชี้วัด
จุดตัดสินใจเมื่อจบเดือนที่ 6
ถ้าผลถึงเป้า 4 ตัวชี้วัด → เสนอขยายไปทั้งโรงงาน
เกณฑ์ตัดสินว่า “ถึงเป้า” และงบประมาณระยะขยาย = [TBD] ต้องตกลงร่วมกับลูกค้าก่อนเริ่มเดือนที่ 1
ข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบ · CSI Groups
8
Notes: แผนงานแบ่งเป็นสามระยะในหกเดือน เดือนหนึ่งถึงสองติดตั้งเซนเซอร์และเก็บค่าฐานของตัวชี้วัด เดือนสามถึงสี่เปิดใช้การแจ้งเตือนและใบสั่งซ่อมผ่าน CMMS เดือนห้าถึงหกปรับเกณฑ์แจ้งเตือนจากข้อมูลจริงและวัดผลเทียบเป้า เมื่อจบเดือนที่หก ถ้าผลถึงเป้าทั้งสี่ตัว เราจะเสนอขยายไปทั้งโรงงาน ส่วนเกณฑ์ว่าแบบไหนนับว่าถึงเป้าและงบระยะขยายยังต้องตกลงร่วมกัน

## Slide 9
ขั้นถัดไป
ขอนัดสำรวจหน้างานสาย A เพื่อยืนยันตัวเลขฐานและงบประมาณ
1
สำรวจหน้างานสาย A และยืนยันตัวเลขฐาน
ตรวจตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวเทียบกับบันทึกจริงของโรงงาน
ผู้รับผิดชอบ / วันที่: [TBD]
2
เปิดข้อมูลระบบ CMMS ที่ใช้อยู่
เพื่อออกแบบการเปิดใบสั่งซ่อมอัตโนมัติ
ผู้รับผิดชอบ / วันที่: [TBD]
3
กำหนดผู้รับผิดชอบฝั่งลูกค้าและเกณฑ์วัดผล
ตกลงว่าแบบไหนนับว่า “ถึงเป้า” ก่อนเริ่มเดือนที่ 1
ผู้รับผิดชอบ / วันที่: [TBD]
ยังไม่มีในเอกสารโจทย์ = [TBD]
ข้อมูลที่ต้องได้ก่อน ทำข้อเสนอฉบับจริง
งบประมาณโครงการ
ROI และระยะคืนทุน
รายชื่อทีมงาน
มูลค่าความเสียหายต่อชั่วโมง
เกณฑ์ “ถึงเป้า” ของโครงการ
ข้อมูลสมมติเพื่อการทดสอบ · CSI Groups
9
Notes: สิ่งที่ขอวันนี้คือนัดสำรวจหน้างานสาย A เพื่อยืนยันตัวเลขฐานทั้งสี่ตัว ขอเปิดข้อมูลระบบ CMMS ที่ใช้อยู่เพื่อออกแบบการเชื่อมต่อ และกำหนดผู้รับผิดชอบฝั่งลูกค้าพร้อมเกณฑ์วัดผล ข้อมูลที่ยังไม่มีในเอกสารโจทย์ได้แก่ งบประมาณ ROI รายชื่อทีมงาน มูลค่าความเสียหายต่อชั่วโมง และเกณฑ์ถึงเป้า ซึ่งต้องได้ก่อนทำข้อเสนอฉบับจริง